SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION DE RAYONNEMENT GAMMA SUR Li ET F.

V. Debande1, G. Chêne1, D. Strivay1

1 Institut de Physique Nucléaire, Atomique et de Spectroscopie & Centre Européen d’Archéométrie, University of Liège (Belgium)

Un dispositif expérimental de mesures de sections efficaces de production de rayonnement gamma a été installé sur une des lignes du cyclotron de l’Université de Liège. Ce dernier permet de produire des faisceaux de protons, deutérons et alphas de 3 à 20 MeV avec une dispersion en énergie de quelques keV [1]. Nous avons utilisé ces caractéristiques pour réaliser des mesures de sections efficaces de plusieurs réactions nucléaires d’intérêt pour la technique PIGE (Particle Induced Gamma-ray Emission) dans un domaine d’énergie difficilement accessible pour les accélérateurs linéaires.

Nous présenterons ici nos premiers résultats pour les réaction 19F(p, p’γ)19F et 7Li(p, p’γ) 7Li sur des cibles minces de LiF et YF3 et pour des protons de 3 à 8 MeV.

References:

[1]  G. Chêne, F. Mathis, T. Dupuis, A. Marchal, M. Philippe, M. Clar, D. Strivay and H.P. Garnir. Nucl. Instr. Meth B, 268(11-12) :2015-2018, 2010